| KATEDRA FYZIKY ŽU-EF ŽILINA |
| --- |
| Študent | Názov práce I.1 Meranie objemu valčeka nepriamou metódou | Deň a hodina merania v týždni |
| Skupina |  | Vyučujúci |
| Fakulta |  | Dátum |

T e ó r i a

Spracovanie výsledkov priamych meraní

Z n nameraných hodnôt xi určíme aritmetický priemer:			(1)

kde xi je hodnota i-tého merania a n je počet merní danej hodnoty.

Určenie odchýlky i-tého merania od aritmetického priemeru:

(2)

Stanovenie strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru pre n < 100:

(3)

Výsledok celého merania zapíšeme v tvare:					(4)

Určenie objemu valčeka (nepriame meranie)

Výpočet objemu valčeka určíme podľa vzťahu:		,	(5)

kde 	d – priemer valčeka

h -  výška valčeka.

Objem valčeka sa počíta podľa vzťahu (5), teda nepriamo na základe priemeru a výšky valčeka. Chyba nepriameho merania objemu valčeka sa počíta podľa vzťahu:

(6),

ktorý po vyjadrení a na základe vzťahu (5) možno upraviť nasledovne:

(7).

C i e ľ   m e r a n i a

- Výpočet priemeru valčeka d a jeho chyby

- Výpočet výšky valčeka h a jeho chyby

- Výpočet objemu valčeka a spracovanie chyby merania

Pomôcky:

- valček

- mikrometer (Δ = 0,005 mm), šublera (Δ = 0,05 mm)

Postup merania: Pomocou meradla zmeriame 10 krát priemer, ktoré zapíšeme do tabuľky. Z n nameraných hodnôt di určíme aritmetický priemer  podľa vzťahu (1). Stanovíme zdanlivú chybu Δi pre každé jednotlivé meranie tak, že odčítame príslušnú nameranú hodnotu di od aritmetického priemeru  podľa vzťahu (2). Vypočítame druhú mocninu týchto zdanlivých chýb Δi2 a potom ich sčítame . Pre výpočet strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru použijeme vzťah (3). Výsledok celého merania zapíšeme v tvare podľa (4). V prípade určenia výšky valčeka postupujeme podobne.  Na výpočet objemu valčeka použijeme vzťah (5) a jeho chyby (7).

## E x p e r i m e n t á l n e   m e r a n i e

1) Výpočet priemeru valčeka d a jeho chyby

| i | di [mm] | Δi = (-di) [10-4 mm2] | (Δi)2 [10-8 mm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,360 | -15 | 225 |
| 2 | 22,350 | 85 | 7225 |
| 3 | 22,360 | -15 | 225 |
| 4 | 22,370 | -115 | 13225 |
| 5 | 22,355 | 35 | 1225 |
| 6 | 22,360 | -15 | 225 |
| 7 | 22,355 | 35 | 1225 |
| 8 | 22,360 | -15 | 225 |
| 9 | 22,365 | -65 | 4225 |
| 10 | 22,350 | 85 | 7225 |

Aritmetický priemer priemeru valčeka:

Výpočet strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru priemeru valčeka:

Priemer valčeka:

B) Výpočet výšky valčeka h a jeho chyby

| i | di [mm] | Δi = (-di) [10-4 mm2] | (Δi)2 [10-8 mm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,010 | -135 | 18225 |
| 2 | 15,015 | -185 | 34225 |
| 3 | 14,970 | 265 | 70225 |
| 4 | 14,990 | 65 | 4225 |
| 5 | 14,980 | 165 | 27225 |
| 6 | 14,995 | 15 | 225 |
| 7 | 14,990 | 65 | 4225 |
| 8 | 15,010 | -135 | 18225 |
| 9 | 15,005 | -85 | 7225 |
| 10 | 15,000 | -35 | 1225 |

Aritmetický priemer výšky valčeka:

Výpočet strednej kvadratickej chyby aritmetického priemeru výšky valčeka:

Výška valčeka:

C) Výpočet objemu valčeka V a spracovanie chyby merania

Na výpočet objemu  valčeka použijeme vzťah (5), do ktorého dosadíme hodnoty aritmetické priemeru výšky  a priemeru  valčeka:

Výpočet chyby určenia objemu:

Výsledok:

Záver merania:

Priemer valčeka:

Výška valčeka:

Objem valčeka:	.