D Y N A M I K A

Otázky

- Sformulujte Newtonove pohybové zákony.

- Definujte hybnosť a impulz sily, vyjadrite ich vzájomný súvis.

- Definujte integrálny vzťah pre prácu sily, kinetickú a potenciálnu energiu.

Odvodenia

- Ukážte, že impulz sily je rovný celkovej zmene hybnosti!

- Dokážte, že zmena kinetickej energie je rovná práci pôsobiacich síl!

Príklady

- Teleso sa dáva do pohybu pôsobením sily F = 0,02 N a za prvé štyri sekundy svojho pohybu prejde dráhu 3,2 m. Aká veľká je jeho hmotnosť a akú rýchlosť má na konci piatej sekundy svojho pohybu? 					[ m = 0,05 kg; v5 = 2 m.s-1 ]

Riešenie:

F = 0,02 N

s1(4s)= 3,2 m

m = ?	v5(5s) = ?

II. Newtonov zákon	F = m a

Rovnomerne zrýchlený pohyb

hmotnosť m = F / a = 0,02 / 0,4 = 0,05 kg

rýchlosť rovnomerne zrýchleného pohybu: v = a t = 0,4 * 5 = 2 m/s.

Hmotnosť telesa bola 0,05 kg a rýchlosť na konci 5 s bola 2 m/s.

- * Teleso, na ktoré pôsobí sila 0,5 N prejde za prvé 4 s dráhu 5 m. Aká veľká je hmotnosť telesa a akú rýchlosť má na konci siedmej sekundy svojho pohybu?	Na začiatku bolo teleso v pokoji. 								[0,8 kg; 4,37 m/s]

- Železničný vozeň sa pohybuje po vodorovnej trati a brzdíme ho silou, ktorá sa rovná 0,1 tiaže vozňa. Počítajte čas meraný od začiatku brzdenia, za ktorý vozeň zastaví, ako aj dráhu, ktorú od začiatku brzdenia do zastavenia prejde, ak v okamihu , keď začalo brzdiť, mal vozeň rýchlosť 72 km/h?						[ 20,4 s; 204 m ]

- Vlak o hmotnosti 800 t, ktorý ide po vodorovnej trati rýchlosťou 72 km.h-1 začne brzdiť a zastane na dráhe 400m. Ako dlho bude vlak brzdiť a aká je veľká brzdiaca sila?

Riešenie:

m = 800 t = 8 105 kg

v0 = 72 km/h = 20 m/s

s1 = 400 m

tz = ?	FB = ?

Rovnomerne spomalený pohyb

v čase zastavenia platí v(tz) = 0 	=>

spojením predošlích vzťahov dostaneme

ďalej:  ; hmotnosť  FB = m a = 8 105 * 0,5 = 400 000 N

Čas brzdenia bol 40 s a brzdiaca sila mala veľkosť 400 kN.

- * Drevený valec je ponorený vo vode 2/3 svojej výšky. Akú prácu treba vykonať na vytiahnutie valca z vody? Polomer valca je r = 10 cm a jeho výška h = 60 cm.    [ 24,6 J ]

- * Na hmotné teleso pôsobí stále v tom istom smere sila, ktorej hodnota závisí od času podľa vzťahu F = F0 - kt, kde F0 = 36 N a k = 6 N/s. Na začiatku bolo teleso v pokoji. Počas prvých 10 sekúnd urazilo dráhu 100 m. Vypočítajte jeho hmotnosť! 	  [ 8 kg ]

- Zariadenie na zatĺkanie pilót dvíha baranidlo hmotnosti m=200 kg do výšky h=0,75 m 84 ráz za minútu. Aký priemerný výkon Po musí mať motor poháňajúci zariadenie, keď toto pracuje s účinnosťou η =70%.					 [P = 2,94 kW]

- Do akej hĺbky zarazíme do dreva klinec jedným úderom kladiva, keď rýchlosť, s ktorou dopadá kladivo na klinec je 6 m/s a hmotnosť kladiva je 1.5 kg ? Priemerná sila odporu dreva je 2000 N. 	[13,5 mm]

- * Vo vzduchovke pôsobí na náboj o hmotnosti 4 g stlačený vzduch priemernou silou 
196,2 N. Za aký čas a akou rýchlosťou opustí náboj 60 cm dlhú hlaveň? Akú prácu pritom táto sila vykonala?				[  4,95 ms   242,6 m.s-1      117,7 J      ]

- * Ak na pružinu, ktorá sa nachádza vo zvislom puzdre, položíme guľôčku hmotnosti m = 0,1 kg, stlačí sa pružina o (s = 2 mm. Do akej výšky vyletí guľôčka, keď pružinu stlačíme o (s1 = 15 cm a náhle uvoľníme?						[ 5,62 m ]